U L T R A Z V U K O V Á   Č I S T I Č K A

(NÁVOD K OBSLUZE )  96-200 (6 L), 96-205 (2 L)

Bezpečnostní pokyny k používání ultrazvukové čističky:

- před připojením přístroje do sítě zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí, uvedenému na

typovém štítku přístroje

- zásuvka, do které bude přístroj připojen, musí být napájena obvodem vybaveným

proudovým chráničem s vypínacím proudem 30mA

- před připojením přístroje do sítě přezkoušejte, zda síťový kabel není poškozen

- zástrčku přístroje nikdy nevytahujte ze zásuvky za kabel a síťový kabel nikdy nepoužívejte k

držení a přenášení přístroje !!

- vyvarujte se poškození síťového kabele přístroje horkem, žíravinami nebo ostrými předměty.

Poškozený kabel nechte ihned vyměnit odborníkem v oboru  oprav elektrických přístrojů !!

- přístroj musí být vždy umístěn na suchém místě a z dosahu dětí !!

- přístroj může být používán výhradně v uzavřených prostorách !!

.     - před spuštěním přístroje musí být zásobník vody naplněn vodou minimálně do 3/4

Přístroj NIKDY nespouštějte s prázdným zásobníkem !!

- nespouštějte přístroj dříve, než uložíte čištěný objekt na dno nádoby čističky

- čistící roztok musí obsahovat 5% TICKOPUR R33 a 95% vody

- při čištění VŽDY nasaďte kryt na přístroj

- po použití přístroj pečlivě vyčistěte

- jakékoliv opravy mohou být prováděny pouze odborníkem v oboru elektrických přístrojů !!

Popis přístroje:

Ultrazvukový čisticí přístroj používá pro čištění ultrazvukové vlny, které díky své vysoké frekvenci

nejsou slyšitelné pro člověka. Tyto ultrazvukové vlny se projevují tvorbou množství vzduchových

bublinek, přičemž dochází k přeměně ultrazvukové energie na energii tepelnou. Kombinací tepla a

čistícího prostředku dochází k oddělení nečistot od podkladu až k vyčištění předmětu.

Technické informace:

Síťové napětí:  240 V/50 Hz

Rozměry přístroje: 330 x 180 x 310 mm

Objem čistící nádrže: 6,0 l nebo 2,0 l podle typu

Frekvence: 40 KHz

Výkon: 150 W

Časovač: 1 - 99 minut

Předehřívací teplota: do 65 stupňů C

Čisticí prostředek: TICKOPUR R33 (není součástí balení)

Použití přístroje:

1. Položte přístroj na čistý a rovný povrch, aby jste se ujistili, že ventilační systém pracuje správně.

2. Ujistěte se, že všechny funkce jsou v poloze OFF a vypouštěcí ventil je uzavřen.

3. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel je správně ukotven v přístroji, není vlhký nebo poškozený.

4. Naplňte zásobník do 3/4 - toto množství odpovídá cca 5 litrům čisticího roztoku

( v poměru 5% TICKOPUR R33 a 95% voda) - a vložte čištěný předmět.

5. Po naplnění zásobníku zapojte přístroj do zásuvky – přístroj by se měl automaticky zapnout, svítí

displeje.

6. Na displeji se zobrazí teplota a nastavené časování 3 minuty.

7. Nastavte požadovaný čas Time setting“ vpravo pomocí tlačítek +/- vpravo v rozmezí 1-99 (nikdy

není doporučeno nastavovat více jak 60 minut čištění).

- Nastavte požadovanou teplotu čištění „Temperature setting“ pomocí tlačítek +/- vlevo

v nastavitelném rozmezí 1-80 stupňů Celsia. Doporučená teplota pro čištění je mezi 40-60 stupni

Celsia.

- Po nastavení času a teploty čištění stiskněte zapněte oba aktivační spínače (vlevo teplota, vpravo

časovač), kterými uvedete přístroj do chodu.

10. Čištění se automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

11. Po ukončení čištění přístroj VŽDY odpojte ze sítě, vyjměte čištěný předmět a přístroj poté

Vyčistěte – k čištění používejte výhradně vodu teplou do 50 stupnů Celsia.

12. Čistící roztok ztrácí svou účinnost po několika použitích – nezapomeňte vyměnit.

13. Horký roztok nikdy nevypouštějte před ochlazením – při kontaktu s horkou vodou může způsobit

vážné popáleniny !!

14.  UPOZORNĚNÍ:

- pokud dojde po spuštění zařízení k jeho vibracím, zařízení začne kouřit nebo je cítit pach

spáleniny, bez prodlení vypněte přístroj ze zásuvky – pokračovat v čištění by v takovém přépadě

mohlo způsobit úraz s trvalými následky !

- vždy ponořte čištěný předmět zcela pod hladinu roztoku

- nepoužívejte v uzavřených prostorách aby vzduch mohl volně cirkulovat !!

- požívejte při čištění přiložený koš

- nejvyšší teplota čištění není nejefektivnější, jelikož může způsobit kavitační bubliny.

Doporučená čistící teplota je mezi 40-60 stupni Celsia.

- ultrazvuková čistička NENÍ určena pro čištění kamenů, drahých materiálů jako perly, smaragdy,

malachity nebo perly !!

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ !!!

Záruka na výrobek a plnění zákonných předpisů EU:

Přístroj je určen pro profesionálnímu použití v servisních střediscích a opravnách.

Výrobce a distributor tohoto přístroje potvrzuje, že tento odpovídá požadovaným

předpisům a normám EU č. EN55014-1 / 55014-2 / 61000-3-2 / 61000-3-3.

Na tento výrobek je poskytována výrobcem/dodavatelem záruka v délce 1 rok na

materiálové  nebo konstrukční vady a to od data nákupu. Záruka je nepřenosná. Při

uplatnění reklamace je nutné postupovat v souladu "Reklamačním řádem" společnosti

H.C.S. spol. s r.o., Tišice.

Dovozce do České republiky: H.C.S. spol. s r.o.,Tišice – CZ

U L T R A Z V U K O V Á   Č I S T I Č K A

(NÁVOD NA OBSLUHU )

E1-096200-01 (6L), E1-096205-01 (2L)

Bezpečnostné pokyny k používaniu ultrazvukovej čističky:

- pred pripojením prístroja do siete skontrolujte, či sieťové napätie odpovedá napätiu, ktoré je  uvedené  na typovom štítku prístroja

- zásuvka, do ktorej bude prístroj pripojený, musí byť napojená obvodom vybaveným

prúdovým chráničom s vypínacím prúdom 30mA

- pred pripojením prístroja do siete vyskúšajte, či sieťový kábel nie je poškodený

- zastrčku prístroja nikdy nevyťahujte zo zásuvky za kábel a sieťový kábel nikdy nepoužívajte k

držaniu a prenášaniu prístroja !!

- vyvarujte se poškodeniu sieťového kábla prístroja teplom, žieravinami alebo ostrými predmetmi.

Poškodený kábel nechajte ihneď vymeniť odborníkom v odbore  oprav elektrických prístrojov !!

- prístroj musí byť vždy umiestnený na suchom mieste a z dosahu detí !!

- prístroj môže byť používaný výhradne v uzatvorených priestorách !!

.     - pred spustením prístroja musí byť zásobník vody naplnený vodou minimálne do 3/4

Prístroj NIKDY nespúšťajte s prázdnym zásobníkom !!

- nespúšťajte prístroj skôr, ako uložíte čistený objekt na dno nádoby čističky

- čistiací roztok musí obsahovať 5% TICKOPUR R33 a 95% vody

- pri čistení VŽDY nasaďte kryt na prístroj

- po použití prístroj starostlivo vyčistite

- akékoľvek opravy môžu byť vykonávané iba odborníkom v odbore elektrických prístrojov !!

Popis prístroja:

Ultrazvukový čistiací prístroj používa na čistenie ultrazvukové vlny, ktoré díky svojej vysokej frekvencii nie sú počuteľné pre človeka. Tieto ultrazvukové vlny sa prejavujú tvorbou množstva vzduchových bubliniek, pričom dochádza k premene ultrazvukovej energie na energii tepelnou. Kombinácii tepla a čistiaceho prostriedku dochádza k oddeleniu nečistôt od podkladu až k vyčisteniu predmetu.

Technické informácie:

Sieťové napätie:  240 V/50 Hz

Rozmery prístroja: 330 x 180 x 310 mm

Objem čistiacej nádrže: 6,0 l alebo 2,0 l podľa typu

Frekvencia: 40 KHz

Výkon: 150 W

Časovač: 1 - 99 minut

Predohrievacia teplota: do 65 stupňov C

Čistiací prostriedok: TICKOPUR R33 (nie je súčasťou balenia)

Použitie prístroja:

1. Položte prístroj na čistý a rovný povrch, aby ste sa uistili, že ventilačný systém pracuje správne.

2. Uistite sa, že všetky funkcie sú v polohe OFF a vypušťací ventil je zatvorený.

3. Skontrolujte, či je napájací kábel správne ukotvený v prístroji, nie je vlhký alebo poškodený.

4. Naplňte zásobník do 3/4 - toto množstvo odpovedá cca 5 litrom čistiaceho roztoku

( v pomere 5% TICKOPUR R33 a 95% voda) - a vložte predmet na čistenie.

5. Po naplnení zásobníku zapojte prístroj do zásuvky – prístroj by sa mal automaticky zapnúť,

svietiť displej

6. Na displeji sa zobrazí teplota a nastavené časovanie 3 minúty.

7. Nastavte požadovaný čas Time setting“ vpravo pomocou tlačidiel +/- vpravo v rozmedzí 1-99

(nikdy nie je doporučené nastavovať viac ako 60 minút čistenia).

8.  Nastavte požadovanou teplotu čistenia „Temperature setting“ pomocou tlačidiel +/- vľavo

v nastaviteľnom rozmedzí 1-80 stupňov Celsia. Doporučená teplota na čistenie je medzi 40-60 stupňov Celsia.

- Po nastavení času a teploty čistenia stlačením zapnite oba aktivačné spínače (vľavo teplota, vpravo

časovač), ktorými uvediete prístroj do prevádzky.

10. Čistenie sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

11. Po ukončení čistenia prístroj VŽDY odpojte zo siete, vyberte čistiací predmet a prístroj potom

Vyčistite – na čistenie používajte výhradne teplú vodu do 50 stupňov Celsia.

12. Čistiaci roztok stráca svoju účinnosť po niekoľkých použití – nezabudnite vymeniť.

13. Horúci roztok nikdy nevypúšťajte pred ochladením – pri kontakte s horúcou vodou môže spôsobiť

vážne popáleniny !!

14. UPOZORNENIE:

- pokiaľ dôjde po spustení zariadenia k jeho vibraciam, zariadenie začne dymiť alebo je cítiť pach

spáleniny, bez predĺženia (okamžite) vypnite prístroj zo zásuvky – pokračovať v čistení by  v takom prípade mohlo spôsobiť úraz s trvalými následkami !

- vždy ponorte čistený predmet úplne pod hladinu roztoku

- nepoužívajte v uzatvorených priestorách aby vzduch mohol voľne cirkulovať !!

- používajte pri čistení priložený kôš

- najvyššia teplota čistenia nie je najefektívnejšia, keďže môže spôsobiť kavitačné bubliny.

Doporučená čistiaca teplota je medzi 40-60 stupňov Celsia.

- ultrazvuková čistička NIE JE určená na čistenie kameňov, drahých materiálov ako perly, smaragdy, malachity alebo perly !!

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAH DETÍ !!!

Záruka na výrobok a plnenie zákonných predpisov EÚ:

Prístroj je určený pre profesionálne použitie v servisných strediskách a opravách.

Výrobca a distribútor tohto prístroja potvrdzuje, že tento odpovedá požadovaným

predpisom a normám EÚ č. EN55014-1 / 55014-2 / 61000-3-2 / 61000-3-3.

Na tento výrobok je poskytovaná výrobcom/dodávateľom záruka v dĺžke 1 rok na

materiálové  alebo konstrukčné vady a to od dátumu nákupu. Záruka je neprenosná. Pri

uplatnení reklamácie je nutné postupovať v súlade "Reklamačným poriadkom" spoločnosti

H.C.S. spol. s r.o., Tišice, CZ

Dovozca do Českej republiky/ Slovenskej republiky : H.C.S. spol. s r.o.,Tišice - CZ