R O Z N Ý T O V A C Í    P Ř Í S T R O J

NÁVOD K OBSLUZE 			171-008

Bezpečnostní pokyny:

- aby jste se vyvarovali možného úrazu obsluhujícího nebo přihlížejícího  prostudujte pozorně instrukce týkající se kompletace přístroje, jeho obsluhy a údržby

- přesvědčte se, že je přístroj pevně uchycen na rovné a čisté pracovní desce. Kontrolujte pravidelně dotažení upevňovacích šroubů a v případě potřeby šrouby dotáhněte.

- kontrolujte pravidelně jednotlivé díly přístroje, zda nejsou poškozeny

- při práci s přístrojem používejte ochranné pomůcky (brýle, rukavice)

Sestavení přístroje:

- s vyjímkou rukojeti je přístroj dodáván ve smontovaném stavu

Montáž přístroje na pracovní desku:

- přístroj je vybaven dvěma upevňovacími otvory a může být upevněn přes

tyto otvory pomocí šroubů nebo vrutů pevně k pracovní desce.

Přístroj  upevněte do jedné roviny s čelní nebo boční hranou pracovní desky.

Roznýtovaní řetězů

- vložte řetěz do univerzálního držáku. Nýt řetězu vložte pod  roznýtovací hlavici a

pomocí páky  tlačte do středu nýtu  až nýt povolí a dojde k rozpojení řetězu.

R O Z N I T O V A C Í    P R Í S T R O J

NÁVOD NA OBSLUHU        	E0-171008-01

Bezpečnostné pokyny:

- aby ste sa vyvarovali možnému úrazu obsluhujúceho alebo prihliadajúceho,  preštudujte si pozorne inštrukcie, ktoré sa tykajú kompletácie prístroja, jeho obsluhy a údržby

- presvedčte sa, že je prístroj pevne uchytený na rovnej a čistej pracovnej doske. Kontrolujte pravidelne dotiahnutie upevňovacích skrutiek a v prípade potreby skrutky dotiahnite.

- kontrolujte pravidelne jednotlivé diely prístroja, či nie sú poškodené

- pri práci s prístrojom používajte ochranné pomôcky (okuliare, rukavice)

Zostavenie prístroja:

- s výnimkou rukoväti je prístroj dodavaný v zmontovanom stave

Montáž prístroja na pracovnú dosku:

- prístroj je vybavený dvoma upevňovacími otvormi a môže byť upevnený cez

tieto otvory pomocou skrutiek alebo vrtov pevne k pracovnej doske.

Prístroj  upevnite do jednej roviny s čelnou alebo bočnou hranou pracovnej dosky.

Roznitovanie reťazí

- vložte reťaz do univerzálneho držiaka. Nit reťaze vložte pod  roznitovaciu hlavicu a

pomocou páky  tlačte do stredu nitu  až nit povolí a dôjde k rozpojeniu reťazi.